МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 6 июня 2016 г. N 402/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов" и в соответствии с пунктом 5.2.102 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, приказываю:

Утвердить Методические рекомендации по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

М.А.МЕНЬ

Утверждены

приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 6 июня 2016 г. N 402/пр

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ НОРМАТИВОВ НАКОПЛЕНИЯ

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

1. Настоящие методические рекомендации по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов (далее соответственно - методические рекомендации, нормативы, отходы), разработаны в целях оказания методического содействия органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проведению замеров отходов, определению расчетных единиц и категорий объектов, на которых образуются отходы.

2. Методические рекомендации не содержат положений обязательного характера.

3. Органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации рекомендуется запрашивать от органов местного самоуправления в письменной форме необходимую информацию с указанием перечня, формы и сроков ее представления.

4. Категории объектов, на которых образуются отходы и в отношении которых могут устанавливаться нормативы, а также расчетные единицы по категориям объектов рекомендуется определять в соответствии с приложением 1 к настоящим методическим рекомендациям.

5. На выбранные объекты, на которых образуются отходы, перед проведением замеров рекомендуется составлять паспорта в соответствии с приложением 2 к настоящим методическим рекомендациям.

6. Для определения нормативов рекомендуется выбирать по два муниципальных образования, в которых:

а) преобладающей отраслью является сельское хозяйство;

б) преобладающими отраслями являются химическая, обрабатывающая, добывающая и прочие виды промышленности;

в) большая площадь территории районов занята особо охраняемыми природными территориями, рекреационными и лесными зонами.

7. Рекомендуется определять не менее двух участков поселений и городских округов по численности населения.

8. При определении нормативов рекомендуется использовать стандартные контейнеры емкостью 0,75 - 1,1 куб. м или полиэтиленовые мешки с определенной емкостью.

С целью более точного учета отходов рекомендуется установка дополнительных контейнеров (уточняется при обследовании выбранных участков).

9. Рекомендуемые сроки проведения замеров:

а) зима - декабрь, январь;

б) весна - апрель;

в) лето - июнь, июль;

г) осень - сентябрь, октябрь.

10. Результаты замеров по каждому объекту рекомендуется заносить в специальный бланк в соответствии с приложением 3 к настоящим методическим рекомендациям.

11. В целях проведения замеров отходы в контейнере рекомендуется разравнять и мерной линейкой (ноль совпадает с дном контейнера) определять объем отходов.

12. Массу отходов рекомендуется определять путем взвешивания каждого заполненного контейнера при помощи средств измерения массы, отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений (далее - средства измерения), и последующего вычитания массы пустого контейнера.

Массу отходов в полиэтиленовых мешках рекомендуется определять путем взвешивания каждого заполненного полиэтиленового мешка при помощи средств измерения.

В случае заполнения всех контейнеров на одном объекте допускается определение массы отходов проводить путем взвешивания загруженного и порожнего мусоровоза на автомобильных весах.

13. Полученные по результатам замеров данные о массе и объеме отходов каждого объекта каждой категории суммируются по дням недели и заносятся в сводную сезонную и годовую ведомость накопления в соответствии с приложением 4 и 5 к настоящим методическим рекомендациям.

14. При раздельном накоплении отходов рекомендуется указывать их наименование и массу и (или) объем. Из массы и объема отходов по объекту каждой категории возможно предусматривать вычет массы и объема таких отходов.

15. Работы по определению нормативов рекомендуется проводить каждые 5 лет.

Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

по вопросам, связанным с определением

нормативов накопления твердых

коммунальных отходов

КАТЕГОРИИ

ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ

НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

| N п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив |
| --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1. | Административные здания, учреждения, конторы: |
|  | научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник или 1 кв. метр общей площади |
|  | банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник или 1 кв. метр общей площади или 1 посетитель |
|  | отделения связи | 1 сотрудник или 1 кв. метр общей площади или 1 посетитель |
|  | административные, офисные учреждения | 1 сотрудник или 1 кв. метр общей площади |
| 2. | Предприятия торговли: |
|  | продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади |
|  | промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади |
|  | павильон | 1 кв. метр общей площади |
|  | лоток | 1 торговое место |
|  | палатка, киоск | 1 кв. метр общей площади |
|  | торговля с машин | 1 торговое место |
|  | супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади |
|  | рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади |
|  | рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади |
| 3. | Предприятия транспортной инфраструктуры: |
|  | автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место |
|  | автозаправочные станции | 1 машино-место |
|  | автостоянки и парковки | 1 машино-место |
|  | Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место |
|  | Автомойка | 1 машино-место |
|  | Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир |
| 4. | Дошкольные и учебные заведения: |
|  | Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок |
|  | Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся |
|  | Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся |
|  | детские дома, интернаты | 1 место |
| 5. | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: |
|  | клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место |
|  | библиотеки, архивы | 1 место |
|  | выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади или 1 посетитель |
|  | спортивные арены, стадионы | 1 место |
|  | спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место |
|  | зоопарк, ботанический сад | 1 кв. метр общей площади или 1 посетитель |
|  | пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 кв. метр общей площади или 1 место |
| 6. | Предприятия общественного питания: |
|  | кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место |
| 7. | Предприятия службы быта: |
|  | мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади |
|  | мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади |
|  | ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади |
|  | химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади |
|  | парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место |
|  | гостиницы | 1 место |
|  | общежития | 1 место |
|  | бани, сауны | 1 место или 1 посетитель |
| 8. | Предприятия в сфере похоронных услуг: |
|  | Кладбища | 1 место |
|  | Крематории | 1 кв. метр общей площади |
|  | Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 кв. метр общей площади |
| 9. | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) |
| 10. | Предприятия иных отраслей промышленности | 1 сотрудник или 1 кв. метр общей площади |
| ДОМОВЛАДЕНИЯ |
| 1. | Многоквартирные дома | 1 проживающий или 1 кв. метр общей площади |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий или 1 кв. метр общей площади |

Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

по вопросам, связанным с определением

нормативов накопления твердых

коммунальных отходов

Форма 1

ПАСПОРТ ДОМОВЛАДЕНИЯ

1. Адрес __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Этажность ______________________________________________________________

3. Номер домовладения _____________________________________________________

4. Количество проживающих, чел. ___________________________________________

5. Общая площадь жилых помещений, кв. м ___________________________________

6. Данные о контейнерах:

а) тип контейнеров ________________________________________________________

б) количество _____________________________________________________________

в) емкость ________________________________________________________________

7. Периодичность вывоза отходов ___________________________________________

8. Наличие раздельного накопления определенных видов отходов в целях их

утилизации (наименование вида отхода, количество) _________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Форма 2

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Наименование объекта ___________________________________________________

2. Адрес __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Встроенное или отдельно стоящее (для последнего указать этажность) _____

___________________________________________________________________________

4. Характерные расчетные единицы в зависимости от категории объекта:

а) расчетная единица ______________________________________________________

б) количество _____________________________________________________________

5. Данные о контейнерах:

а) тип контейнеров ________________________________________________________

б) количество _____________________________________________________________

в) емкость ________________________________________________________________

6. Периодичность вывоза отходов ___________________________________________

7. Наличие раздельного накопления определенных видов отходов в целях их

утилизации (наименование вида отхода, количество) _________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи:

Приложение N 3

к Методическим рекомендациям

по вопросам, связанным с определением

нормативов накопления твердых

коммунальных отходов

Ведомость

первичных записей определения массы и объема твердых коммунальных

отходов в контейнерах

Адрес объекта: ____________________________________________________________

Наименование объекта ______________________________________________________

Наличие  ограждения  контейнерной  площадки  (тип,  количество  огороженных

сторон) ___________________________________________________________________

Наличие и тип подстилающей поверхности контейнерной площадки ______________

Количество контейнеров  для  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на

площадке __________________________________________________________________

Количество   контейнеров  для  раздельного  накопления  определенных  видов

отходов в целях их утилизации на площадке _________________________________

| Дата проведения замеров | День недели | N контейнера | Объем контейнера, м3 | Наполненность контейнера, % | Объем отходов, м3 | Масса порожнего контейнера, кг | Масса заполненного контейнера, кг | Масса отходов нетто, кг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение N 4

к Методическим рекомендациям

по вопросам, связанным с определением

нормативов накопления твердых

коммунальных отходов

Сводная сезонная ведомость

определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов

Период проведения замеров (сезон) _________________________________________

Наименование категории объектов ___________________________________________

| N п/п | Наименование объекта | Дата проведения замеров | Адрес контейнерной площадки, номер | Количество расчетных единиц | Количество отходов | Норматив накопления отходов | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кг | м3 | кг/сут | м3/сут |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний показатель за сутки |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 5

к Методическим рекомендациям

по вопросам, связанным с определением

нормативов накопления твердых

коммунальных отходов

Сводная годовая ведомость

определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов

Наименование категории объектов ___________________________________________

| N п/п | Наименование объекта | Сезон | Количество расчетных единиц | Количество отходов | Норматив накопления отходов | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | м3 | кг/год | м3/год |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний показатель за год |  |  |  |